长春科技学院

竞争性谈判文件

（人工智能综合实验室项目）

二〇二二年十二月二十一日

目  录

第一部分 采购邀请	3

第二部分 供应商须知	5

第三部分 技术要求	8

第四部分 响应文件格式	21

第一部分 采购邀请

长春科技学院就人工智能综合实验室采购项目组织竞争性谈判，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与采购活动。

一、项目编号：[2022-12-21-02]

二、项目名称：人工智能综合实验室采购项目

三、采购内容:

1、设备名称：人工智能综合实验室设备

2、范围包括：人工智能综合实验室设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、预算金额（最高限价）：59.2万元

4、交货地点：吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院

四、响应文件发布时间:

1、发布有效时间：2022年12月21日至2022年12月24日0点。

2、公告期为三天。

3、发布方式：长春科技学院网站http://www.cstu.edu.cn/c_main_dis.php?naw_id=38或长春科技学院资产设备处网站http://58.244.173.43:8081/zc/index.asp

五、报名截止时间

供应商务必于2022年12月24日0点前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至长春科技学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

（传真：0431-84230019 邮箱：554137065@qq.com 王老师收）

谈判保证金：5900元。谈判前，供应商应将谈判保证金电汇至长春科技学院基本账户，谈判保证金应当从供应商基本账户转出，账户名称应与投标人保持一致。投标人未按照谈判文件要求提交投标保证金的，投标无效。

采购方特别声明：供应商在提交保证金时，票据上必须注明投标供应商名称，未注明的或以个人名义提交的，视为未按要求提交保证金。投标人以现金、现金支票等方式提交的投标保证金的，视为未按要求提交保证金。

谈判保证金缴纳完毕后，免费获取采购文件。谈判完成后，退还谈判保证金。

保证金缴纳账户：长春科技学院

开户行：吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行

账号：0710468011015200000292

联系人：肖老师  13844911259

下列任何情况发生时，谈判保证金将不予返还：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；或未能根据规定接受对错误的修正。

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

六、谈判时间及地点:

1、谈判时间

具体时间另行通知

2、谈判地点:

吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院实验楼B401。

3、届时请供应商或其授权代表出席。

4、厂商代表现场测温，全程佩戴N95口罩

七、联系方式:

商务部分联系人：丁老师、王老师

联系电话：13624401367、13944100355

技术部分联系人：王老师

联系电话：15981009666

传    真：0431-84230019

邮    箱：554137065@qq.com

附件一：谈判报名函格式

谈判报名函

项目名称:

谈判（项目）编号:

报名单位:

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

# 报名单位：（公章）

# 法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 供应商须知

一、质量与技术要求：

各公司必须按照本谈判文件所规定的技术指标（见项目参数内容表）报价。

质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，采购方有权提出赔偿。

二、投标人的资格要求

1.投标人按照采购公告的要求获取谈判文件并登记备案；

2.在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人；

3.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供提交响应文件截止日前一年内任一月份的缴税凭据或完税证明等复印件；依法免税的，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。

（证明材料需加盖供应商公章）

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），不得参与本项目的政府采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包投标或者在未分包的同一采购项目中投标；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7.本项目不接受联合体投标。

8.所投产品如为进口产品，必须提供投标产品制造厂家授权书。

三、响应文件文件组成：
 1、法人授权委托书；
 2、营业执照（复印件）；
 3、税务登记证（复印件）；

4、依法注册的供应商其注册资金。

5、企业资质证明（产品授权代理证明）；
6、质保体系； 
7、服务响应情况； 
8、所投仪器设备的技术资料、单价和总价（报价顺序不容变更），报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

9、报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照谈判文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订。
    报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

四、无效的响应 
1、资格审查不合格的供应商

2、超时送达；

3、响应文件未密封； 
4、响应文件未按规定加盖本单位印章； 
5、在响应文件中未明确规格、型号和技术指标； 
6、谈判时，参加的供应商或其授权代表未能对文件疑点给予澄清，将视作供应商自动弃权； 
7、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格的供应商； 
8、其它不符合响应文件要求的报价。

9、技术参数中★条款为设备的主要功能，不允许负偏离，否则投标(响应)无效。

五、响应截止时间： 2022年12月24日0点前。                 
六、谈判时间：待定。                             
七、建议到货并安装完成时间：待定。

八、响应文件接受部门：

各供应商请于规定谈判时间，将响应文件（要求标书正本一份，副本十份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至谈判现场，现场拆封。

九、付款方式：
    本次成交供应商与我院签订合同后，需在我院指定银行开设资金监管专户，我院存入100%合同款。按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，可在资金监管账户内支取全部合同款的95%；余下5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清（不计利息）。

十、评标原则： 
   我院谈判小组将本着公平、公正、公开原则，对参与竞争性谈判供应商的报价、产品质量、服务、交货及安装期、供应商的信誉以及其它各方面因素综合评定： 
 1、响应文件必须符合要求； 
 2、报价合理，对我院有利； 
 3、供应商具有履约能力； 
 4、能够提供最佳服务，保证质量和期限； 
 5、对供应商报价明显超过当时市场公开价格的，谈判小组有权作废标处理。

6、供应商提供的设备各项配置及性能指标须满足采购文件中设备的使用要求。各品牌须按照文件要求同档次(或高于文件要求)设备配置、主要功能不允许负偏离；辅助功能不允许严重负偏离，即负偏离不影响我单位正常科研。

十一、竞争性谈判程序：

1、谈判小组成员、供应商参与现场谈判。

2、由谈判小组全体成员在评审室集中开启响应文件。

3、评标初审：

响应文件组成完整性审查；

响应文件组成的合格性审查；

对响应文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的响应文件将被拒绝；

4、谈判小组细审：谈判小组根据发布的竞争性谈判文件对响应文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。

5、供应商答辩：谈判小组就响应文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，供应商现场解答（或规定期限内进行书面答复），供应商将提供的仪器设备做成PPT幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩，

6、谈判后，供应商进行第二次报价（最终报价）。第二次报价文件必须由供应商法定代表人或其授权代理人手写签字确认。

7、供应商退场，等待谈判小组发出的成交通知书或成交公告。

十二、说明
 1、响应文件一律不退，请供应商自留底稿； 
 2、在确定成交结果之前，谈判小组将当场向参加谈判的供应商宣布拟评定的成交供应商排序。对于报价低的供应商未被评定为拟成交供应商的，谈判小组将解释原因并听取供应商的意见。如果供应商对拟评定的成交结果有异议，应当当场提出并提供事实依据。对于供应商提出的意见，谈判小组将当场评审、答复并最终评定成交供应商。
 3、接到成交通知的供应商必须在两个工作日内前来我院签订合同，若发生成交供应商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权与其他供应商签订合同或重新组织谈判； 
 4、供应商为竞争性谈判发生的一切费用均由供应商承担，包括响应文件的编制、送响应文件等费用；

第三部分 技术要求

本项目谈判内容：人工智能综合实验室设备，具体内容如下：

采购项目预算或最高限价：59.2万元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 设备名称 | 设备详细技术参数（硬件配置水平及相关附件、软件相关功能） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能教学资源管理平台 | 一、部署形式 人工智能教学管理平台需采用 B/S 架构，购买产品需包含公有云服务和本地部署两种模式，通过域名或 IP 地址访问，获得服务。云服务限本校师生使用，但不限使用人数。 二、总体功能 1.课程模块 1）教学课程资源包需包含理论视频、课件、习题、配套案例、作业题库、考试题库等相关教学资源。 2）支持教师创建教室，组织学生加入，开展教学活动。 3）支持教师设置教室状态。公开审核状态下，教师需审核，学生才可加入教室。不公开不审核，则可以实现免打扰，禁止任何人加入此班级。 4）支持学生搜索教室编号，申请加入教室。 5）支持教师上传课件到云教室，学生下载课件。除配套课件外，教师可随时上传其它课件，并将课件开放给学生。 6）支持学生闯关模式完成课程学习。每节视频课内容需要看完视频、做完实战演练题目才可解锁下一节内容。 7）支持边看视频，边完成视频相关联的实战演练题目，视频知识点绑定对应实战演练题目。 2.作业模块 1）作业须在“班级”模块下布置作业。支持教师从题库选择题目，设置作业时间，填写作业要求，完成布置作业。 2）习题包含单选题、多选题、填空题、建模题。支持延时提交作业功能，支持教师上传附件题，布置作业时支持教师在线预览题目。 3）支持教师删除或修改作业。支持学生在线完成作业及在线查看作业成绩系统自动统计作业完成情况。 4）支持教师在线评分，并可导出作业成绩。 5）系统自动统计学生的通过率。 3.考试模块 1）考试须在“班级”模块下布置考试，支持模板出卷、自助选题两种方式组卷。考试题需包含单选题、多选题、填空题、建模题。 2）支持教师选择考试题目、设置题目分数、设置开考时间、设置考试时长填写考试说明、发布考试。教师组卷支持在线预览考试题，查看题目答案。 3）支持学生在线完成考试，在线查看考试成绩，查看考试试卷及答题情况系统自动统计学生考试成绩。 4.综合精品案例 1）提供行业典型案例，涉及行业包括：金融、交通、医疗、电信、天文、能源和互联网等不少于10个行业，综合实训案例不少于200个。 2）支持按照关键词、行业和标签精准检索案例。案例热门标签不少于10个，包括Python、Pandas、数据清洗、Sklearn、人工智能、人脸识别、深度学习、卷积神经网络、随机森林等。 5.云端访问模式-大讲堂直播系统 1）云平台具有在线直播课程模块。需不定期组织实践教学课程直播，师生均可免费参加直播课程。 2）直播结束后须有回放路径以供随时学习。 3）平台上要有超过15期的免费线上培训可回放视频课程。 6.课程资源包需要包括但不限于人工智能导论、大数据分析的Python基础、自然语言处理、计算机视觉、Pytorch深度学习实战、TensorFlow深度学习实战、数据科学导引、机器学习实践、深度学习理论与应用、强化学习等，每门课均配备相应的理论教学视频、课件、实训练习、配套案例和作业考试题库。 | 1 |
| 2 | 健康医疗大数据综合实训平台 | 1.系统需采用B/S 架构，实验室本地部署。 2.根据老师用户和学生用户的应用场景设计，需包含老师、学生两种角色。根据不同角色提供相应的功能服务。 3.*实训包含两种模式：练习模式、闯关模式。 4.沉浸式实训环境 4.1支持学生用户在实训过程中使用编辑器实验。可即时查看运行结果及变量描述。提交时可判断结果对错，保留提交记录。编辑器支持代码补全、代码缩进、自动保存。 4.2 实训环境采用二分屏设计，支持一边查看实训任务说明一边执行任务。也支持收起任务说明，直接沉浸在代码编辑的情景下。 4.3 支持学生用户在实训过程中浏览项目目录，目录标注已练习环节和未练习环节。闯关模式下还会标注未解锁环节。 5.支持快速打开上次未完成的实训任务。 6.实训笔记 6.1 实训中支持笔记记录，可以将当前任务需要的知识或任何需要标注的内容进行记录。 6.2 笔记内容支持字体样式自定义，支持插入公式。 6.3 支持查看全部实训任务的笔记概览，支持重新编辑，支持导出文件到本地。 7.教学管理 7.1 系统需为老师用户提供创建组的功能，用于收集学生的实训报告。而学生用户需要搜索组名即可提交报告。采用极简的设计逻辑，在满足教学需求的情况下，减少用户不必要的干扰操作。 7.2 支持老师用户创建多个组，并可对组进行管理，包括删除组、修改组、查看组内学生用户提交的实训报告。 7.3 老师可查看单个组内学生提交的报告。列表模式下可以查看学生提交报告的时间、报告完成率，支持导出Excel文件。 7.4 支持老师将所有学生的实训报告导出到本地，可作为实训留档材料。 7.5 系统为老师用户提供实训任务的标准答案。 8.系统需提供实训报告智能生成的功能 8.1 综合实训活动结束，会形成完整的项目实训报告。在实训过程中逐步完成实训报告的内容。 8.2 项目报告需要由两部分组成。一部分内容通过闯关模式完成实训任务将运行结果自动提交到报告中，另一部分需要根据报告模板提示补充自己的观点和理解思路。 8.3 支持自动填充项目报告模版。在闯关模式中学生可把每一环节的运行结果提交到项目报告草稿中，支持多次更新报告。 8.4 支持学生用户生成报告、编辑报告、删除报告、提交报告、刷新报告列表。 8.5 支持学生用户提交报告并保存提交记录，记录提交时间、提交组名称、提交组ID、提交组的老师姓名。 8.6 支持学生用户5分钟之内撤回已提交的项目报告。 9.实训内容 9.1实训平台的实训数据需要基于真实脱敏的病人肺部CT影像数据集进行实训。 9.2实训内容涵盖肺癌影像智能诊断项目过程中所涉及的肺部CT图像预处理、肺结节检测模型构建、肺结节检测与筛选、肺癌诊断神经网络模型构建、肺癌诊断模型效果评估等全方位的模拟真实项目流程操作。 9.3.实训平台需基于真实脱敏的病人肺部CT影像数据集，应用深度学习技术，构建智能肺结节检测模型和肺癌诊断模型。 9.4.数据集格式需采用MHD格式和DICOM格式数据集。 9.5.实训平台需使用U-Net网络构建肺结节检测模型。使用3D CNN构建肺癌诊断模型。 9.6.肺结节标签数据提取与标注：根据肺结节的位置及大小信息生成标签数组。 9.7.使用TensorFlow搭建U-Net肺结节检测模型。 9.8.使用TensorFlow搭建3D CNN肺癌诊断模型并进行训练。 9.9.使用训练好的3D CNN模型进行肺癌预测，并对预测结果进行评估。将计算预测结果的正确率、敏感度、特异度和AUC值，并绘制ROC曲线。 10. 提供配套课件 肺癌影像智能诊断项目介绍 综合实训平台使用方法 数据集描述与CT图像简介 肺部CT图像预处理（MHD格式数据） 肺部CT图像预处理（DICOM格式数据） 肺结节检测与筛选 肺癌诊断神经网络模型构建 肺癌诊断模型效果评估 | 1 |
| 3 | 服务器 | Intel Xeon-Silver 4216 (2.1GHz/16-core/100W)*2 32GB 2Rx4 DDR4-2933P-R内存模块(FIO)*8 600GB 12G SAS 10K 3.5in EP 512n HDD通用硬盘模块(FIO)*2 4TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e HDD通用硬盘模块*2 800W交流电源模块(FP-R1-白金)(CMCTO)*2 UN-RAID-P460-M2-F 12Gb 2端口SAS RAID阵列卡(带2GB缓存,支持8个SAS口)*1 PMC G2 掉电保护模块(含超级电容)，4口1000M网卡360T，风扇，SAS转接电缆， 2U机架式滑轨*1 | 1 |
| 4 | gpu服务器服务器 | Intel Xeon-Silver 4210 (2.1GHz/16-core/100W)*2 32GB 2Rx4 DDR4-2933P-R内存模块(FIO)*8 600GB 12G SAS 10K 3.5in EP 512n HDD通用硬盘模块(FIO)*2 4TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e HDD通用硬盘模块*2 GPU：teslaT4 *1 800W交流电源模块(FP-R1-白金)(CMCTO)*2 UN-RAID-P460-M2-F 12Gb 2端口SAS RAID阵列卡(带2GB缓存,支持8个SAS口)*1 PMC G2 掉电保护模块(含超级电容)，4口1000M网卡360T，风扇，SAS转接电缆， 2U机架式滑轨*1 | 1 |
| 5 | 服务器网络交换机 | 10/100/1000Mbps/168Gbps/1.66Mpps/24 个 10/100/1000Base-T以太网端口，4 个千兆SFP | 2 |
| 6 | PC电脑（客户机） | Intel Core i5 12400 16GB DDR4 2666 UDIMM 256G SSD 1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3 接口：机箱外置 USB 接口>=5个，1 个 HDMI 接口，1 个3.5mm音频输出，扩展槽：2 个 PCIe 接口 机箱：高效散热静音，免工具开箱和部件维护，带硬盘防震托架； 电源：180W； USB 有线鼠标键盘； 23 英寸宽屏显示器。 | 40 |
| 7 | 服务器机柜 | 1、容量：42U； 2、尺寸（高宽深）：2000mm×600mm×1000mm； 3、风扇：2 个； 4、材质：冷轧钢板； 5、承重：700 公斤； 6、厚度：立柱 1.5mm，框架 1.2mm； 7、表面处理：方孔条镀锌，其他脱脂、磷化、 静电喷塑； 8、防护等级：IP20 | 1 |
| 8 | PDU | 额定功率：4000W； 插孔电流：10A 国标孔位：8 线长：2米 | 1 |
| 9 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz740-790MHz807-830MHz共三段共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m | 2 |
| 10 | 功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2.连接座：XLR、TRS接口 3.电压增益(@1KHz)：36.2dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10KΩ非平衡、20KΩ平衡(0311188735) 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比(A计权)：≥95dB 9.阻尼系数(@1KHz)：≥200@8ohms 10.分离度(@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~220V；50Hz 15.最大功耗：2200W | 1 |
| 11 | 音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 | 2 |
| 12 | 智能无人机与深度学习科教平台 | 一、智能无人机套件 1）支持传感器模组、控制类模组以及整机的原理介绍与教学资料界面； 2）支持使用USB-DONGLE与传感器模组、控制类模组进行无线通信，集成USB转串口驱动数据交互接口与配置通信地址； 3）支持提供大部分传感器模组、控制类模组以及整机的底层驱动工程实例，包括C语言与python语言； 4）支持传感器模组、控制类模组以及整机的操作与控制界面； 5）支持传感器模组、控制类模组以及整机的核心特性数据分析，并提供数据打印与保存； 6）支持传感器模组、控制类模组以及整机的种类包括： 模组：陀螺仪、加速度计、磁力计、光流、超声、气压计、GPS、两轴旋转实验平台、直流无刷电机（旋翼电调）。 整机：微型无人机 开源二次开发包 1）实验模组的二次开发开源代码，C语言； 2）飞机飞控的二次开发开源代码，C语言。 硬件参数： （1）轴距≤360mm、重量≤745g（不带三合一模块） ≤920g（带三合一模块）、最大起飞重量700g （2）电池无人机专用充电锂电池、飞行时间16min(无负载，无风环境) （3）工作环境温度0℃~40℃ （4）直流无刷电机 （5）控制方式及控制距离：兼容2.4G遥控器和App两种方式同时控制，2.4G最大遥控距离360m，App控制距离视移动设备WIFI性能而定 （6）图传+APP控制功能：支持实时拍照录像、1080P本地SD卡视频存储、720P实时视频图像传输，图传距离最大300m（视WIFI性能而定） （7）飞行参数： 最大旋转角速度120°/s 最大俯仰/横滚角度 35° 最大上升速度 6m/s 最大下降速度 2m/s 最大航行速度 6m/s 最大可承受风速10m/s 高度控制范围 -60m~120m(以当前起飞地面高度为基准) 最大飞行距离 360m （8）悬停精度 悬停位置保持精度： 室外不大于±0.2m； 室内不大于±0.05m； 姿态保持精度：室内不大于±1°。 （9）遥控器 工作频段 2.40GHz，2.44GHz~2.48GHz， 最大信号有效距离 600m(无遮挡，无干扰) 工作环境温度 0℃~40℃ 电池 碱性电池 （10）无人机传感器学习模组： 包括陀螺仪、加速度计、磁力计、光流、超声、气压计、GPS、两轴旋转实验平台、直流无刷电机（旋翼电调），1.5Ah锂电池供电5V USB口充电，通信方式2.4G rf。 二、深度学习视觉套件 1）支持windows系统安装虚拟机，虚拟机内为Ubuntu16.04系统； 2）每个课程文件中包含python源代码，支持模型的训练和测试操作； 3）支持连接笔记本电脑自带摄像头或外接USB摄像头； 提供demo演示版本，支持使用摄像头进行模型功能演示； 4）支持功能二次开发，python语言。 硬件参数： （1）摄像图传模组： 外型尺寸：≥9.8*6*4cm、重量100g 电池：3.7V/3700maA，5V USB口充电 摄像头：1080P （2）无线网卡： 通讯：Wi-Fi 供电：USB 5V 免驱安装 | 3 |
| 13 | 智能机器车与机械臂科教平台 | 一、智能机器车套件 功能规格： 1)支持传感器模组、控制类模组以及整机的原理介绍与教学资料界面； 2)支持使用USB-DONGLE与传感器模组、控制类模组进行无线通信，集成USB转串口驱动数据交互接口与配置通信地址； 3)支持传感器模组、控制类模组以及整机的操作与控制界面； 4)支持传感器模组、控制类模组以及整机的核心特性数据分析，并提供数据打印与保存； 5)支持传感器模组、控制类模组以及整机的种类包括： 模组：直流有刷电机（轮轴） 整机：无人驾驶小车 开源二次开发包 1) 无人驾驶小车建图算法应用接口API，PYTHON语言，ROS系统； 2) 无人驾驶小车导航算法应用接口API，PYTHON语言，ROS系统； 3）无人驾驶小车与机械臂的驱动接口API，PYTHON语言，ROS系统。 硬件参数： （1）主控系统：树莓派 （2）传感器：360度激光雷达、330线里程计、6轴陀螺仪 （3）功能：ROS slam、gmapping建图、自主探索建图算法、导航避障 （4）建图精度0.05m/pix （5）最大线速度0.8m/s、移动误差1% （6）最大负载5kg （7）电机类型：直流有刷，驱动形式：差速驱动 （8）外型尺寸L372*W247*H128（mm） （9）电池：锂电24Ah/12V、充电电流2A （10）马达电流峰值1.7A、马达电流额定值1.2A （11）工作温度0~50℃，工作环境：室内平整光滑地面 （12）轮机学习模组：1.5Ah锂电池供电5V USB口充电，通信方式2.4G rf，电机类型直流有刷、驱动方式H桥驱动，工作电流300mA； 二、智能制造机械臂套件 功能规格： 1)支持传感器模组、控制类模组以及整机的原理介绍与教学资料界面； 2)支持使用USB-DONGLE与传感器模组、控制类模组进行无线通信，集成USB转串口驱动数据交互接口与配置通信地址； 3)支持传感器模组、控制类模组以及整机的操作与控制界面； 4)支持传感器模组、控制类模组以及整机的核心特性数据分析，并提供数据打印与保存； 5)支持传感器模组、控制类模组以及整机的种类包括： 模组：步进电机（轴臂电机）。 整机：机械臂。 硬件参数： （1）轴数3、最大负载500g、最大伸展距离290mm （2）重复定位精度1mm （3）通信接口：串口通信 （4）电源输入12V/7A DC，功率 60W Max （5）工作温度-10-55℃ （6）轴运动参数 轴 工作范围 最大速度 轴1底座 -115~115° 100°/s 轴2大臂 0~85° 100°/s 轴3小臂 0~85° 100°/s （7）物理特性 净重：≥4.5 kg 底座尺寸：≥160*160mm 材料：6061铝合金 （8）电机类型：步进电机 （9）扩展接口 I/O接口，气泵接口， 一组串口 （10）末端执行器 吸盘：直径2cm、压强 -80Kpa、吸取最大重量500g （11）末端摄像头规格参数 USB摄像头，最大分辨率1280 × 720，最大帧率30 FPS，像素100万、免驱动、内置麦克风、支持焦距调整 电机学习模组：1.5Ah锂电池供电5V USB口充电、通信方式2.4G rf；电机类型两相四线步进电机、驱动方式 双H桥驱动、步距角0.9、工作电流 300mA； | 3 |
| 14 | 智能服务机器人 | 功能规格： 1）基于web，可用浏览器操作，支持windows、iOS、android系统； 2）通过wifi进行无线通信； 3）支持建图、按楼层保存地图、地图编辑、导航点设置、重定位、导航功能测试、切换楼层、配置机器人参数等功能。 开源二次开发包 基于ROS框架的二次开发开源代码，python语言。 硬件参数： （1）外型尺寸：≥D450*H320（mm）、重量40kg（空载） （2）锂电12Ah/48V、充电电流5A、续航时间8h （3）最大线速度0.8m/s，最大负载50kg （4）传感器：IMU、激光雷达 （5）电机类型：直流无刷 （6）驱动形式：差速驱动 （7）工作温度0~50℃、工作环境室内平整光滑地面 （8）支持gmapping建图算法、自主导航与避障算法 （9）支持界面设定多点派送及导航点设置、自动回充、迎宾功能； （10）支持多楼层配置； | 2 |

以上设备清单仅供参考，评审现场以供应商实际方案为准

第四部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报  价  函    （格式）

长春科技学院：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)竞争性谈判有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目响应文件中承诺报价有效期为90天，有效期内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供谈判须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按响应文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足响应文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守响应文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、按照资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受响应文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：                （办公）           （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

长春科技学院：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

价格合计：                                                         单位：元

| 序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格型号 | 厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 附技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

报价货物技术偏离表   （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 原技术指标 | 响应文件 技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章) :

报价人代表(签字) :

日	 期：

（格式）

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包   号：

（商务、技术）

报

价

文

件

供应商单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇一  年  月   日